Опросный лист на автоматику котлоагрегата

| Заказчик (название предприятия) |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| ФИО лица для контактов |  |
| Тел./факс: |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Местоположение объекта |  |

- Характеристики котлоагрегата

| Наименование | Обозначение или кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Количество котлов в заказе |  |  |
| Марка котла |  |  |
| Режим работы (водогрейный/паровой) |  |  |
| Производительность, т/ч (Гкал) |  |  |
| Наличие экономайзера |  |  |
| Наличие воздухоподогревателя |  |  |
| Наличие пароперегревателя |  |  |
| Вид топлива основной |  |  |
| Вид топлива резервный |  |  |
| Топочное устройство |  |  |
| Марка горелки |  |  |
| Количество горелок на котел |  |  |
| Марка газового блока |  |  |
| Марка мазутного блока |  |  |
| Дополнительно |  |  |

- Электросиловое оборудование управляемое со щита автоматики

| Наименование | Марка, тип, да/нет | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Дымосос |  |  |  |
| Вентилятор дутьевой |  |  |  |
| Вентилятор возврата уноса |  |  |  |
| Пневмомеханические забрасыватели |  |  |  |
| Питатель топлива |  |  |  |
| ПЧ дымососа (да/нет, желаемая марка) |  |  |  |
| ПЧ вентилятора (да/нет, желаемая марка) |  |  |  |
| ПЧ питателя (да/нет, желаемая марка) |  |  |  |
| Вентилятор групповой (да/нет) |  |  |  |
| Дымосос групповой (да/нет) |  |  |  |
| Дополнительно |  |  |  |

- Параметры энергоносителей (Заполняется для парового котла)

| Наименование | Макс. значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Давление пара на выходе котла |  | Кгс/см2 |  |
| Температура пара |  | ºС |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  | кПа |  |
| Давление газа перед горелкой |  | кПа |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  | Кгс/см2 |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  | Кгс/см2 |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  | кПа |  |
| Разрежение в топке котла |  | Па |  |
| Избыточное давление в топке котла |  | кПа |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  | ºС |  |
| Ду газопровода на котел |  | Мм |  |
| Ду питательного трубопровода |  | Мм |  |

| Наименование | Макс. значение | Размерность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воды на выходе котла |  | ºС |  |
| Давление воды на выходе котла |  | Кгс/см2 |  |
| Расход воды через котел |  | м3/час |  |
| Dу подающего трубопровода после котла |  | мм |  |
| Dу обратного трубопровода до котла |  | мм |  |
| Давление газа на выходе ГРУ |  | кПа |  |
| Давление газа перед горелкой |  | кПа |  |
| Давление жидкого топлива в магистрали |  | Кгс/см2 |  |
| Давление жидкого топлива перед горелкой |  | Кгс/см2 |  |
| Давление воздуха перед горелкой |  | кПа |  |
| Разрежение в топке котла |  | Па |  |
| Избыточное давление в топке котла |  | кПа |  |
| Температура дымовых газов в дымоходе |  | ºС |  |

3.1. Параметры энергоносителей (Заполняется для водогрейного котла)

- Аппаратная база щита автоматики:

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| На базе ПЛК Segnetics |  |  |
| На базе МПК Siemens |  |  |
| На базе регуляторов Минитерм |  |  |

- Параметры процесса розжига

| Наименование | Вид | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Розжиг | газ | автоматический |  |
|  | жидкое топливо | а) автоматический* б) полуавтоматический в) ручной | Нужное отметить |
|  | Вид | Тип (указать требуемый) |  |
| Датчик пламени | Горелки | а) фото б) ионизационный |  | Нужный вид датчика отметить |
|  | Запальника | а) фото б) ионизационный в) совмещен с датчиком горелки |  |  |
|  | Есть в наличии/ включить в заказ |  |  |
| Марка, количество уже установленного ЗЗУ |  |  |  |

*возможен только для легкого ж.т. (бензин, дизельное, печное и т.п.)

- Автоматическое регулирование (Для паровых котлов)

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (мощность, вид топлива: газ) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №2 (мощность, вид топлива:ж/т) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)ручное д)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №3 (воздух) |
| Вид топлива: | Топливо газ | жидкое топливо |  |
| Тип регулирования | а) плавное б) позиционное в) дистанционное г) отсутствует | а) плавное б) позиционное в) дистанционное г) отсутствует/ручное | Нужное подчеркнуть (при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух) |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №4 (разрежение) |
| Тип регулирования | а) плавное б) дистанционное в) отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №5 (уровень воды в барабане) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО или насос, указать тип, наличие или поставка |

6.1. Автоматическое регулирование (Для водогрейных  котлов)

| Наименование | Параметр/тип | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Контур регулирования №1 (мощность-газ) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №2 (мощность-жидкое топливо) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)ручное д)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | Клапана, МЭО, ЭИМ, указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №3 (воздух) |
|  | Топливо газ | жидкое топливо |  |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в) дистанц-ное г)отсутствует | а)плавное б)позиционное в)дистанц-ное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть (при плавном регулировании поддерживается соотношение топливо/воздух) |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №4 (разрежение) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО, ЭИМ, ЧРП указать тип, наличие или поставка |
| Контур регулирования №5 (подмес или рециркуляция) |
| Тип регулирования | а)плавное б)позиционное в)дистанционное г)отсутствует | Нужное подчеркнуть |
| Исполнительный механизм |  | МЭО или насос, указать тип, наличие или поставка |

- Источник бесперебойного питания (ИБП) для защиты от перегрузок и 
кратковременного пропадания электропитания шкафа КИПиА и исполнительных устройств (клапана, МЭО, магнитные пускатели и т.п.) – нужен*, не нужен (нужное подчеркнуть)

- Дополнительные каналы измерения температуры (для паровых котлов)

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| T( жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  | Используется для индикации, сигнализации |
| T( воздуха на горение |  | Используется для корректировки таблицы соотношения газ-воздух |
| Канал t( наружного воздуха |  | Используется для температурного графика |

8.1. Дополнительные каналы измерения температуры (для водогрейных котлов)

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Канал t( наружного воздуха |  | Используется для температурного графика |
| Канал t( жидкого топлива в общем трубопроводе к котлам |  | Используется для индикации, сигнализации |
| T( воздуха на горение |  | Используется для корректировки таблицы соотношения газ-воздух |

- Исполнение щита:

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Настенное исполнение щита, обслуживание с фронта щита |  | Может заменяться на напольное исполнение в процессе разработки при нехватке монтажного пространства |
| Напольное исполнение щита, обслуживание с фронта щита |  |  |
| Напольное исполнение щита, обслуживание с тыльной стороны щита |  |  |

- Дополнительный технологический учёт

| Наименование | Ду трубопровода (мм), Ру(кгс/см2), t ((С), Qном (т/ч или м3/ч) | Метод измерения (по перепаду, вихревой и т.д., нужное указать) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход пара от котла |  |  | Поставляется комплектно с автоматикой парового котла (заполняется обязательно) |
| Расход воды на котел |  |  | В стандартную комплектацию не входит |
| Расход газа на котел |  |  | Поставляется отдельным узлом от основного щита автоматики, |
| Расход воды через котел |  |  | Для водогрейного котла, в стандартную комплектацию не входит |
| Расход жидкого топлива |  |  | В стандартную комплектацию не входит |

- При необходимости установки узлов коммерческого учёта необходимо приложить ТУ на узел коммерческого учета.

- Размещение щитов управления

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| По месту, в котельном зале |  |  |
| В операторском помещении |  |  |

- Категория котельной:___________________________________________________________________

- Степень автоматизации:

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| С обслуживающим персоналом |  |  |
| Без постоянного присутствия обслуживающего персонала (автономный источник теплоснабжения) |  |  |

- Первичные преобразователи

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Отечественные |  |  |
| Импортного производства |  |  |
| На усмотрение разработчика |  |  |

- Верхний уровень

| Наименование | +/- | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Верхний уровень на базе SCADA-системы с визуализацией технологического процесса (управление со щита автоматики) |  | Включает поставку ПО и разработку визуализации (ПК с ПО поставляются по заявке) |
| Верхний уровень (АРМ оператора) на базе SCADA-системы с визуализацией технологического процесса и управлением им с АРМа (управление с АРМ) |  | Включает поставку ПО и разработку визуализации (ПК с ПО поставляются по заявке) |

- Необходимость стыковки щита автоматики с имеющимся верхним уровнем предприятия

| Наименование | +/- или тип связи, протокол передачи | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Связь требуется |  |  |
| Связь не требуется |  |  |

- Схема газового и/или жидкого топливного тракта объекта, необходимо приложить к опросному листу!

- Дополнительные требования к система автоматизации:_____________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Примечания:___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Внимание! Просим Вас отнестись со всей серьезностью к заполнению опросного листа, итоговая комплектация, сроки обработки и стоимость комплекта автоматики будет зависеть от точности и правильности заполнения Вами опросного листа! Желательное заполнение опросного листа в электронном виде.

Заказчик_________________________

___________        __________________

(подпись)                  (Фамилия И.О.)

М.П.

Отдел автоматики  : тел. (3854) 44-91-85

Заполненный опросный лист просим отправить:

Email : manager@sibpromenergo.ru

Или по факсу : (3854) 44-91-68